OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu, którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 30 000 euro na:

„Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego”

Kod CPV:

45000000-7 – Roboty budowlane

  - Lokalizacja i kontekst zamówienia:

Istniejący budynek zlokalizowany jest w południowo – zachodnim narożniku Ogrodu Saskiego, u zbiegu ulic Królewskiej i Marszałkowskiej w Warszawie, na działce o nr ewidencyjnym 24/25 w obrębie 5-03-04.

Budynek podzielony został na dwie części, każda z osobnym wejściem z zewnątrz. W jednej części budynku znajdować się będzie toaleta publiczna dla kobiet, mężczyzn, dostosowana do korzystania również przez dzieci i osoby z niepełnosprawnościami. Druga część budynku może być wykorzystana w późniejszym etapie pod funkcje usługowe realizowane w oparciu o ustalony program i odpowiadająca na potrzeby tej przestrzeni.

W celu zwiększenia funkcjonalności budynku przewiduje się wykonanie podpiwniczenia, które może zostać wykorzystane jako dodatkowa przestrzeń dla prowadzonej w przyszłości działalności. Dodatkowo w ramach prawa opcji Zamawiający może zlecić wykonanie systemu oczyszczania wody szarej i wody deszczowej oraz wykonanie przyłączy: wodociągowego i kanalizacyjnego.

  - Opis przedmiotu zamówienia podstawowego:

Zamówienie podstawowe obejmuje wykonanie robót budowalnych w zakresie: zagospodarowania terenu, remontu elewacji, przebudowy wnętrz, wykonania instalacji sanitarnych i elektrycznych, odkopaniu i izolacji fundamentów, podpiwniczenia budynku, wymiany stolarki okien i drzwi oraz montażu konstrukcji pod planowaną rzeźbę.

Pomieszczenie toalety wyposażone będzie w automatykę pozwalającą na zachowanie wysokiego standardu higienicznego i samoobsługi poprzez:

- automatyczne mycie muszli ustępowych: dla dorosłych i dzieci,

- automatyczne mycie podłogi za pomocą dysz szerokokątnych umieszczonych po obwodzie w podłodze.

Dodatkowo przy wejściu do toalety znajdować się będzie panel wejściowy z poborem opłat za toaletę (płatność kartą oraz gotówką), instrukcją obsługi w języku polskim i angielskim oraz przyciskiem otwierania drzwi. Toaleta wyposażona będzie również w system przyzywowy, instrukcję audio.

System automatyki wraz z niezbędnymi elementami technologicznymi stanowi wyposażenie, które należy wykonać w oparciu o technologię dostawcy poszczególnych urządzeń.

Ponadto system automatyki toalety powinien zapewnić wzajemną współpracę poszczególnych urządzeń tj. uniemożliwić w sytuacji obecności użytkownika w toalecie: otwarcie drzwi z zewnątrz, uruchomienie systemu mycia muszli i podłogi, pobór opłat, uruchomienie systemu przyzywowego z funkcją otwarcia drzwi.

  - Opis przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji:

Zamawiający w ramach niniejszego postępowania może skorzystać z prawa opcji zamówienia wykonania:

- systemu oczyszczania wody szarej i wody deszczowej; realizacja wg wybranej i uzgodnionej z Zamawiającym technologii producenta w oparciu o wytyczne wynikające z dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy;

- przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego w oparciu o koncepcję przyłączy sanitarnych stanowiącej załącznik nr 1 do umowy; realizacja wg dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy zakres zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do umowy.

  - Wartość realizacji zamówienia

W czasie obowiązywania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszystkich elementów będących przedmiotem zamówienia zgodnie z projektem wykonawczym wg podanych przez siebie cen ryczałtowych. Cena ryczałtowa nie podlega negocjacjom i zmianom podczas trwania umowy.

Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do samodzielnej weryfikacji ilości prac wymienionych w przedmiarach z dokumentacją projektową.

Stwierdzone podczas realizacji umowy rozbieżności w stosunku do przekazanego przez Zamawiającego przedmiaru oraz brak wyszczególnienia w dokumentacji jakichkolwiek robót towarzyszących, pomocniczych i tymczasowych, możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę na podstawie przekazanej dokumentacji oraz zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką i niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, nie będą mogły stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z dokumentacji stanowiącej załączniki do OPZ oraz uwzględniać właściwą dla zakresu przedmiotowej inwestycji technologię robót, jak również powinna zawierać m.in. koszty: wszystkich prac przygotowawczych i towarzyszących, zajęcia terenu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.

  - Termin realizacji umowy

Realizacja przedmiotu umowy objętego zamówieniem podstawowym, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego nastąpi nie później niż do 14.12.2018r.

Z uwagi na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w pkt 3 termin zakończenia umowy nastąpi po upływie dwóch lat od dnia jej zawarcia.

Szczegółowe warunki terminu realizacji zamówienia zawiera umowa, stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ