Załącznik nr 1 do umowy

Nr sprawy ………………..

Program funkcjonalno-użytkowy

Wykonanie projektu, zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie Parku Praskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawa

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu, zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, w celu zamontowania bezobsługowego linarium na terenie placu zabaw w Parku Praskim (dz. ew. 11; obręb 4-15-02). Teren parku praskiego jest wpisany do rejestru zabytków nr rej.: 1434-A z dnia 3 lipca 1990 r.

Zadanie realizowane w ramach zwycięskiego projektu z budżetu obywatelskiego 2020 „Nowe atrakcje w Parku Praskim”.

Zakres zadania obejmuje:

- Opracowania dokumentacji projektowej montażu urządzeń w zakresie niezbędnym do prawidłowego i bezpiecznego wykonania robót wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, zaleceń, pozwoleń, uzgodnień, warunków, decyzji i odstąpień. Jak również wykonanie niezbędnych prac przedprojektowych (m.in.: mapy, niezbędne uzgodnienia, decyzje). Wykonanie niezbędnych prac przedprojektowych i okołoprojektowych w szczególności przygotowanie i złożenie wniosku w imieniu Zamawiającego do:

- Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie – w celu uzyskania decyzji konserwatorskiej,

- Wydziały Architektury i Budownictwa w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy –  w celu dokonania zgłoszenia robót wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznego potwierdzenia nie wniesienia sprzeciwu do zgłoszonych prac,

- i innych czynności wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Kompleksowego wykonania robót zakup, dostawa i montaż urządzeń przewidzianych w opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego projekcie, a także niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia.

Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym opracowaniu określają minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne. Prace projektowe i roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami. Niewyszczególnione w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek przepisów, norm lub instrukcji nie zwalnia Wykonawcy do ich przestrzegania.

Szczegółowe wytyczne

- Projekty zagospodarowania terenu

# Opracowanie projektów należy wykonać na mapie niezbędnej do zgłoszenia robót zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (rodzaj mapy należy uzgodnić z Wydziałem Architektury i Budownictwa w Dzielnicy Praga Północ). Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego pozyskania niezbędnej dokumentacji w celu realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na bieżąco konsultował postęp prac ze wskazanym w umowie przedstawicielem Wykonawcy.

Całość dokumentacji projektowej stanowią:

- Wydruk w formie papierowej w następujących ilościach:

- Projekt budowlano-wykonawczy wraz ze STWiORB- w 3 egzemplarzach

Projekt montażu urządzeń wraz z zaznaczeniem stref bezpieczeństwa wykonany zgodnie z obowiązującymi normami. Projekt winien zawierać część opisową wraz z podaniem parametrów urządzeń, jak również technikę ich montażu.

- Operat konserwacyjny – 2 egzemplarze.

Dokument zawierający zalecenia i sposób konserwacji rocznej urządzeń wraz z szacunkowymi kosztami brutto rocznych prac związanych z pracami konserwacyjnymi.

Ponadto należy wykonać dokumentację powykonawczą zawierającą, np. karty materiałowe, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności, jak również powykonawczą mapę geodezyjną zakresu opracowania.

2. Do kompletu dokumentacji należy dołączyć 1 szt. nośnik elektroniczny pendrive zawierającą opisy i specyfikacje techniczne w sformatowanym pliku tekstowym (nazwa_pliku.doc), wszystkie pliki graficzne dokumentacji (wykonane programem pozwalającym zapisać pliki graficzne z rozszerzeniem nazwa_pliku.dwg). Ponadto wszystkie pliki należy zapisać w formacie pdf. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 roku poz. 120 ze zm.).

- Szczegółowe wymagania urządzeń- bezobsługowe linarium:

Wskazane poniżej elementy są wymagane przez Zamawiającego, nie stanowi jednak zamkniętego katalogu. Wykonawca rozszerzy dokumentacje o inne elementy, wymagane przepisami prawa lub niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Miejsce montażu: centralna część (łączka) placu zabaw na terenie Parku Praskiego w Warszawie.

Wymagania i zalecenia Zamawiającego odnośnie bezobsługowe linarium:

- nowe urządzenia powinny być zlokalizowane w centralnej części placu zabaw, tj. łączka,

- urządzenia powinny być zamontowane na bezpiecznej wysokości upadku nad poziomem gruntu

- zastosowane urządzenia  powinny być urozmaicone pod względem programowym, szczególnie pod względem atrakcyjności oraz poziomu trudności dostosowanego do umiejętności różnych grup wiekowych.

- zalecane jest aby urządzenia były wykonane z materiałów naturalnych (bale drewniane, liny, kładki, pieńki itp.)  w kolorystyce o charakterze naturalnym. Wszystkie zastosowane materiały powinny być trwałe i bezpieczne, powinny być zgodne z normami oraz posiadać stosowne certyfikaty.

- zalecane urządzenia: równoważnie, siatki pionowe/poziome, liny, różnego rodzaju kładki i belki, pieńki,

- rodzaj oraz ilość urządzeń nie powinny wpływać niekorzystnie na odbiór dotychczasowej zagospodarowania terenu oraz osi kompozycyjnej,

- urządzenia lub zestawy urządzeń powinny być zlokalizowane w znaczącej i bezpiecznej odległości od siebie oraz drzew i innych istniejących urządzeń na terenie placu zabaw,

- urządzenia powinny być rozmieszczone zgodnie ze strefami bezpieczeństwa,

- sposób montażu: urządzenia powinny być zamontowane w sposób trwały, bezpieczny i wandaloodporny, ze względu na zabytkowy charakter miejsca zaleca się aby urządzenia były montowane do bali drewnianych, nie zaleca się montażu urządzeń do drzew,

- należy uwzględnić prace naprawcze nawierzchni trawiastej,

- zamontowane urządzania powinny być zaopatrzone w etykietę informacyjną, że zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

- należy uwzględnić tablice informacyjną korzystania z urządzeń.

Jednocześnie informuję, że koncepcja bezobsługowego linarium będzie stanowiła kryterium oceny ofert w postępowaniu na wyłonienie firmy wykonawczej zadania. Ponadto Zamawiający zastrzega wprowadzenie zmian do wybranej koncepcji na etapie ostatecznej akceptacji koncepcji zgodnie z §3 umowy.

Teren jest objęty ochroną konserwatorską, co obliguje przyszłego wykonawcę do uzgodnienia projektu oraz uzyskania decyzji z niezbędnymi instytucjami pozwalającymi zrealizować zadanie.

- Przygotowanie oferty

Do oferty należy dołączyć koncepcję realizacji zadania w ramach zamówienia oferowanych urządzeń, tj. wizualizację urządzeń zabawowych bezobsługowego linarium w podanych lokalizacjach. Koncepcja winna zawierać:

- Wizualizację oferowanych urządzeń bezobsługowego linarium

- Schematyczną wizualizację z „lotu ptaka” urządzeń w proponowanych lokalizacjach.

- Krótki opis proponowanych urządzeń wraz z podaniem ich parametrów.

- Spójność funkcjonalno-przestrzenna z istniejącym otoczeniem w szczególności pod względem kompozycyjnym.

- Czytelność i rzetelność przedstawienia i opisu zastosowanych urządzeń, w tym rodzaj materiałów i kolorystyka poszczególnych elementów urządzeń (np. uchwyty, ilość i rodzaj zastosowanych urządzeń),

- Funkcjonalność i poziom trudności proponowanych urządzeń

Uwaga: ocena koncepcji podlegać będzie punktacji przy wyborze oferty zgodnie z ust. 8 pkt. 2 zapytania ofertowego.

- Wymagania Zamawiającego oraz obowiązki Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie robót, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, zaleceniami Zamawiającego. Wszystkie roboty należy wykonać wg Polskich Norm, pod fachowym technicznym nadzorem ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (w przypadku robót budowlanych) oraz posiadającej doświadczenie w wykonywaniu prac ogrodniczych (w przypadku robót związanych z założeniem trawnika).

MATERIAŁY

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać odpowiednim standardom lub odpowiadać wymogom uprawnionej jednostki. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały do czasu, gdy będą użyte do robót były zabezpieczone przed uszkodzeniami, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów nieznanego pochodzenia. Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zadania powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały powinny mieć odpowiednie atesty i certyfikaty. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać:-certyfikat na znak bezpieczeństwa, -certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

SPRZĘT

Obiekty i elementy małej architektury na czas transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: wkładek dystansowych drewnianych, folii pęcherzykowej oraz elementów metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu pasami transportowymi. Pozostałe materiały potrzebne do wykonania również należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu. Do transportu należy używać samochodów przystosowanych do przewożenia elementów o długości dostosowanej do maksymalnej długości przewożonych prefabrykatów. Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem ich przed uszkodzeniem.

Wykonawca przystępujący do montażu urządzeń zobowiązany jest do korzystania jedynie z takiego sprzętu i maszyn, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość montowanych urządzeń i wykonywanych robót.

TRANSPORT

Urządzenia małej architektury na czas transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: wkładek dystansowych drewnianych, folii pęcherzykowej oraz elementów metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu pasami transportowymi. Pozostałe materiały potrzebne do wykonania również należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na terenie robót i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie wód gruntowych, zanieczyszczeń powietrza, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

ZAKŁADANIE TRAWNIKA

W miejscach montażu leżaków oraz stojaków rowerowych należy założyć trawnik. Czynność ta polega na usunięciu z powierzchni kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń; zdjęcie warstwy nakładów ziemi do 10 cm oraz wymianą ziemi na urodzajną, przekopaniu i wyrównaniu powierzchni; nawiezieniu i równomiernym rozłożeniu urodzajnej warstwy ziemi – grubość 5 cm na całej powierzchni; zwałowaniu powierzchni; wysianie odpowiedniej dawki mieszanki traw i jej przykryciu torfem warstwą 2 cm; powtórnym zwałowaniu; podlaniu; proponowane gatunki i odmiany traw w mieszance:  Festuca rybra ‘Nimba;, ‘Leo’, Agrostis capillaries ‘Niwa’, ‘Igeka’, Festuga ovina ‘Sima’, ‘Niko’, Lolium perenne ‘Niga’, ‘Nira’.

WYWÓZ UROBKU i ZANIECZYSZCZEŃ

Nadmiar ziemi, materiałów oraz zanieczyszczenia usunięte w trakcie wykonywania robót, powinny być wywiezione i zutylizowane przez Wykonawcę. Niedopuszczalne jest składowanie w obrębie terenu robót powyżej 12 godzin oraz na terenach zieleni, szczególnie w obrębie korzeni drzew.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE ROBÓT

Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na teren robót i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Należy między innymi uwzględnić bezpieczeństwo pracowników w czasie wykonywania robót ziemnych z użyciem koparek i spychaczy, jak i podczas montażu przy użyciu dźwigu czy koparki. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

ZABEZPIECZENIE TERENU ROBÓT

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

DOPROWADZENIE MEDIÓW NA TEREN ROBÓT

Wykonawca zapewnia doprowadzenie mediów we własnym zakresie oraz sam dopełnia wszelkich formalności z dostawcami. Wykonawca ponosi również związane z tym koszty.