PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ŚCIANKA BOULDERINGOWA W PARKU MORSKIE OKO W DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu z budżetu partycypacyjnego m. st. Warszawy. „Ścianka wspinaczkowa na Mokotowie” link: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/13896?user=

Lokalizacja:

Prace będą prowadzone w Warszawie w dzielnicy Mokotów w parku Morskie Oko na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 50/4 z obrębu 10114 w rejonie ulic Spacerowej i Zajączkowskiej.

Kody CPV: 45212200-8 – Budowa obiektów sportowych

- Część opisowa

  - Przedmiot inwestycji i aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Obszar objęty przedmiotem zamówienia położony jest na terenie m.st. Warszawy w dzielnicy Mokotów w parku Morskie Oko. Teren jest objęty ochroną konserwatorską, co obliguje przyszłego wykonawcę do uzgodnienia projektu z niezbędnymi instytucjami pozwalającymi zrealizować to zadanie. Sugeruje się umiejscowienie ścianki wspinaczkowej w pobliżu istniejących placów zabaw w rejonie ulic Spacerowa i Zajączkowska. Obszar ten został wskaznay w opinii Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie.

Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie projektu, , transport oraz montaż ścianki boulderingowej do 4 m (wspinaczkowej).

Istniejący stan zagospodarowania wokół przyszłej strefy wspinaczkowej stanowi niezabudowany teren rekreacyjny, na którym znajdują się dwa place zabaw dla dzieci. Teren objęty projektem to działka porośnięta naturalną roślinnością parkową (trawa, krzewy, drzewa). Na niej znajdują się elementy małej architektury parkowej, które powinny być wykorzystane do jej przestrzennej aranżacji. Teren jest naturalnym siedliskiem roślinnym, zadrzewionym, nieogrodzonym - wymaga uporządkowania i odpowiedniego przygotowania do prowadzenia robót budowlanych.

Szkic 1 proponowana lokalizacja ścianki

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z koncepcją programowo – przestrzenną

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z prawem budowlanym, przepisami z zakresu ochrony środowiska, a także polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia. Ponadto należy wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa (Uchwała nr LXX/2187/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r.). Na wykonanie powyższych prac Wykonawca uzyska odpowiednie pozwolenia, uzgodnienia czy decyzje w tym konserwatora zabytków.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

- wykonanie projektu konstrukcyjnego, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z europejska normą bezpieczeństwa dot. budowy ścian wspinaczkowych PN-EN 12572 (wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, użytkowej – regulamin użytkowania ścianki, instrukcja konserwowania I serwisu) oraz badań geotechnicznych,

- prace przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe i plantowanie terenu,

- zakup, transport i montaż ścianki wspinaczkowej boulderigowej przeznaczonej do użytku w terenach otwartych przeznaczonej do użytku przez dzieci i dorosłych bez sprzętu i dodatkowej asekuracji wraz z wykonaniem fundamentu i nawierzchni bezpiecznej,

    - Ścianka boulderingowa, wspinaczkowa:

Ścianka powinna mieć kształt nieregularnej bryły wielobocznej, której każdy z boków posiadałby inne kąty nachylenia oraz formacje. Zaleca się powiązanie przestrzenne ścianki z istniejąca infrastruklturą parkową oraz wkomponowanie w istniejącą szatę roślninną w sposób niekolizyjny z zadrzewieniem. Bryła ścianki tworzyć powinna jednolitą całość, nie może to być kilka rozrzuconych kamieni boulderowych. Powierzchnia ścianki powinna przypominać naturalną rzeźbę skalną. Oprócz miejsc na chwyty powierzchnia powinna być urzeźbiona w taki sposób aby można było korzystać z obiektu również po wykręceniu wszystkich chwytów wspinaczkowych. Zróżnicowanie poziomu trudności dostosowanego do umiejętności różnych grup wspinaczkowych. Jedna z części ścianki powinna być przygotowana dla profesjonalnych wspinaczy oraz dla dzieci.

Podstawowe parametry ścianki:

- 150-170 m2 powierzchni przeznaczonej do wspinaczki w różnych panelach.

- Wysokość od 3 do 4 metrów z możliwością lokalnych bezpiecznych przewyższeń.

- 70% powierzchni przewieszonych, Kąty przewieszenia od 10 do 50o .

- 15 % powierzchni pionowych, 15 % powierzchni połogich.

Rodzaj materiałów z których preferuje się wykonanie przedmiotu zamówienia:

- Proponuje się adaptację istniejącego ukształtowania terenu do wykorzystania w ramach realizacji zadania. Materiały do wykorzystania: beton, naturalne materiały a do ścianki wspinaczkowej - panele ALP ROCK FREE FORM – PN-EN 12572 – na bazie włókna szklanego i żywic poliestrowych o grubości od 7 do 15mm lub odpowiednik o tych samych parametrach. Kolor ścian: szary i odcienie szarego, faktury przypominające naturalną skałę lub beton, wyposażone w gniazda, do których przykręcane są chwyty. Certyfikat TUV, zgodność z normami PN-EN 12572, Certyfikat – klasa palności B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1+A1:2009,

- Powierzchnia ścianki laminat trójwarstwowy: Pierwsza warstwa laminatu na bazie włókna szklanego 3-4 mm, Druga warstwa laminatu na bazie włókna szklanego 3-4 mm, Trzecia warstwa  „Rock Coat” na bazie żywicy poliestrowej i wypełniaczy – piaski o różnej granulacji, pasty pigmentowe, utwardzacze – 8-20 mm

- Osadzone gniazda z gwintem M10 - przewidziane do mocowania chwytów wspinaczkowych, wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej A2 INOX, długość gwintu mocującego w gnieździe - 12mm. Chwyty nakręcane śrubą ‘’Imbus’’ – zabezpieczone przed demontażem. W zależności od stopnia trudności od 10-14 szt/m² powierzchni.

- Konstrukcja ścianki: Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, kratownice spawane ocynkowane.

- Odporność ogniowa: Wymagana klasa minimum B-s1,d0.

- Powierzchnia upadku (zeskoku): Podłoże amortyzujące upadek w norm PN-EN 1177: powierzchnia ok. 230m2 , grubość warstwy ok.30cm (preferowany żwir płukany 8-16 mm ok. 70m3 , ok. 100 ton)

    - Wykonanie tablicy informacyjnej

W zakres prac wchodzić będzie:

- przygotowanie tablicy informacyjnej o ściance wraz z regulaminem korzystania, zgodne z systemem informacji terenowej.

- W ramach wykonania tablicy informacyjnej należy umieścić iformację, że prace wykonano w ramach budżetu partycypacyjnego.

Poniżej przykładowe oznaczenie

Wymiary: 100mm x 41 mm

Materiał:

tabliczka podobna do systemu miejskiego oznaczania obiektów, wycięte laserem do kształtu, grafika wyklejona z folii samoprzylepnej lub druk na tylnej powierzchni (zalecane) płyta pleksi 10 mm, śruby - dystanse 12 mm, ze stali nierdzewnej, od spodu folia matowa, grafika: należy korzystać z załączonego gotowego zbioru, w razie konieczności modyfikacji - krój pisma Lato Regular

Kolorystyka: kolor szary - black 70%, kolor niebieski - cyan 100%, magenta 10%, yellow 0%, black 10%

- Treść i wymiary nośnika powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym.

fot. 1, 2, 3 Przykładowy wygląd ścianki boulderingowej na terenie m.st. Warszawy

    - Dodatkowe wymagania

Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, należy przewidzieć roboty towarzyszące m.in.:

- W celu realizacji zamówienia Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym projekt placu budowy i harmonogram realizacji robót a także plan BIOZ. Zamawiający dopuszcza zorganizowanie placu budowy na działce nr 50/4 z obrębu z obrębu 10114 ale na niewielkim obszarze przylegającym do obiektu objętego zakresem zamówienia. W związku z tym, że w pobliżu znajdują się place zabaw należy zabezpieczyć plac budowy w sposób bezpieczny dla dzieci oraz osób przebywających na placu zabw. Jak również w trakcie wykonywania prac bydowlanych Wykonawca musi zwracać szczególną uwagę na utrzymywanie porządku wokół terenu budowy i zapewnić ciągłość przejść komunikacyjnych, w tym ścieżek pieszo-rowerowych w parku. Harmonogram realizacji robót musi przewidywać dowóz materiału na teren o bardzo ograniczonej wielkości oraz inne występujące ograniczenia;

- Zalecany dojazd na teren budowy od ul. Zajączkowskiej. Wszelkie zniszczenia powstałe w wyniku eksploatacji drogi czy chodnika Wykonawca usunie w ramach umowy. Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia kół pojazdów wyjeżdzających z placu budowy oraz ulic dojazdowych. W przypadku prowadzenia robót lub organizacji zaplecza placu budowy w pasie drogowym niezbędne będzie przygotowanie projektu organizacji robót i zatwierdzenie go o ile będzie to wymagane odpowiednich kompetencyjnie instytucji przed rozpoczęciem prac, a także uzgodnienia zajętości pasa drogowego w ZDM. Jeżeli będzie wymagane i zasadne wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy, Stołeczną Policję oraz ZDM. Wykonawca ma obowiązek wykonać oznakowanie robót w pasie drogowym na podstawie wykonanego (we własnym zakresie) i zatwierdzonego projektu czasowej zmiany organizacji ruchu oraz utrzymywać oznakowanie przez cały czas prowadzenia robót objętych dokumentacją i zlikwidować po zakończeniu robót;

- Uzyskanie odrębnych decyzji administracyjnych wymaganych przy zagospodarowaniu i organizacji placu budowy oraz zaplecza budowy, jeżeli będzie to wymagane projektem organizacji robót lub obsługą technologiczną prowadzonych robót;

- Pozyskanie warunków, wykonanie projektów oraz poniesienie kosztów wynikających z zawarcia umów z dostawcami mediów oraz ewentualnego montażu i demontażu niezbędnej infrastruktury dla potrzeb budowy, jeżeli będzie to wymagane projektem organizacji robót lub obsługą technologiczną prowadzonych robót;

- Obsługa geotechniczna, w tym badania gruntu i pomiary zagęszczenia gruntów wymagane w projekcie i ewentualnie w warunkach technicznych realizacji i odbioru robót;

- Obsługa geodezyjna, obejmująca m.in. bieżącą obsługę, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obejmującą położenie obiektów i urządzeń budowlanych na gruncie, wykonanie operatu powykonawczego zadania: Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, deklaracje zgodności zastosowanych materiałów z Polską Normą, Normą Europejską, Specyfikacją Techniczną, Aprobatą Techniczną, wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną Wykonawcy, wyniki badań rutynowych i dodatkowych wskazanych przez Nadzór. Wykonawca przekaże 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i 1egzemplarz w wersji elektronicznej (w postaci mapy numerycznej, w obowiązującym na obszarze m.st. Warszawy układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem „2000” (PUWG 2000) w plikach *dwg lub *dxf. Przekazana dokumentacja powinna zawierać wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie;

- Wykonanie wszystkich badań i sprawdzeń wymienionych przez Zamawiającego w zakresie prac w okresie gwarancji i naprawa wad i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w ramach rękojmi;

- Prace powinna prowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w pracy o podobnym charakterze;

- Wyznaczona osoba przez Wykonawcę pełniąca funkcje kierownika budowy winna prowadzić dziennik budowy z należytą starannością i w widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną;

- Przed wykonaniem każdego z elementów ścianki Wykonawca musi uzyskać akceptacje Zamawiającego;

- W ramach realizacji zamówienia nie przewiduje się wycinki drzew. Trawniki otaczające teren budowy, w przypadku uszkodzenia podczas prowadzenia prac zostaną odtworzone przez Wykonawcę. Wszelkie dodatkowe cięcia pielęgnacyjne drzew Wykonawca wykona na swój koszt po wcześniejszym uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

- Część informacyjna

  - Ogólne warunki wykonania i odbioru robót montażowych oraz usług

- Przed złożeniem oferty wskazane jest zapoznanie się z terenem realizacji prac, dojazdami do miejsca wykonywania robót oraz warunkami wodno – gruntowymi.

- Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja prac i usług, jakość użytych wyrobów i wykonania wszelkich robót i usług były na wysokim poziomie. W tym zakresie Zamawiający będzie kontrolował działania Wykonawcy.

- Do obowiązków Wykonawcy będzie należało ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe w tym uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć osoby poszkodowanej; z sumą gwarancyjną nie niższą niż 100.000 (słownie: sto tysięcy złotych) na wszystkie i na każde zdarzenie oraz utrzymywanie tego ubezpieczenia w okresie rękojmi.

Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.

W okresie rękojmi  Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeglądach wraz z przedstawicielami Zamawiającego, z których sporządzane będą raporty. Planowe przeglądy wykonywane będą dwa razy w roku. O dacie przeglądu Zamawiający powiadamiać będzie Wykonawcę na 7 dni przed przeglądem. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do stawienia się na dodatkowym przeglądzie w ciągu doby od wezwania. Wezwania realizowane będą drogą mailową na wskazany przez Wykonawcę adres.

- W przypadku stwierdzenia powstania uszkodzenia nie wynikającego z normalnego użytkowania Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zabezpieczenia miejsca gdzie powstało uszkodzenie i niezwłocznego tj. w ciągu 2 dni roboczych od momentu stwierdzenia uszkodzenia, przystąpienia do jego likwidacji, po stronie Wykonawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników na czas prowadzenia prac naprawczych.

  - Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Termin realizacji zamówienia – zgodnie z zawatą umową.

  - Wartość realizacji zamówienia

- W czasie obowiązywania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszystkich prac i usług będących przedmiotem zamówienia wg. podanych przez siebie cen ryczałtowych. Cena ryczałtowa nie podlega negocjacjom i zmianom podczas trwania umowy.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością ze wszystkimi załącznikami oraz dokumentami związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do każdego i wszelkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub na wykonanie robót.

  - Przygotowanie oferty

- Do oferty należy dołączyć koncepcję programowo przestrzenną realizacji zadania (w tym wizualizację ścianki wspinaczkowej). Koncepcja powinna zawierać rysunki i uszczegółowienia elementów wyposażenia w tym karty katalogowe lub inne materiały informacyjne o proponowanym wyposażeniu oraz próbki laminatu w technologii podanej w opisie przedmiotu zamówienia lub proponowanej zamiennej oraz przedstawić wykaz prac (ścianek wspinaczkowych) wykonanych w oferowanej technologii.

- Koncepcja programowo-przestrzenna powinna zawierać:

- minimum 1 schematyczną wizualizację z „lotu ptaka” przedstawiającą w czytelny sposób całość terenu;

- minimum 3 charakterystyczne przekroje i rzuty dla terenu ukazujące relacje przestrzenne ścianki wspinaczkowej wraz z zaproponowaymi rozwiązaniami.

- Dodatkowo na etapie przetargu oferent powinien przedłożyć deklaracje potwierdzające:

  - zgodność wyrobu tj. paneli wspinaczkowych wykonanych w technologii laminatu trójwarstwowego z normą PN-EN 12572-1:2009 oraz odporności ogniowej - minimum B-s1,d0 - wg PN-EN 13501- 1+A1:2009,

  - zgodność chwytów wspinaczkowych z normą PN-EN 12572-3:2008.

- Certyfikaty chwytów wspinaczkowych wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą będą wymagane od Wykonawcy przed zakończeniem umowy.

- Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w postaci wykonania minimum jednej ścianki zewnętrznej, wolnostojącej o powierzchni nie mniejszej 150m2 i wysokości min. 3-4 m oraz załączyć w tym zakresie referencje.

- Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z dokumentacji, jak również powinna zawierać m.in. koszty: wszystkich prac przygotowawczych, demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, zabezpieczających, koszty uzyskania dostępu do mediów i zużycia energii elektrycznej, wody, odprowadzania nieczystości płynnych i wywozu nieczystości stałych, koszty załadunku, transportu i rozładunku sprzętu i materiałów, wywozu odpadów budowlanych i ich utylizacji, koszty ewentualnej wymiany gruntów, zmiany przyjętej technologii wykonania robót, koszty dokumentacji do wykonania, której Wykonawca jest zobowiązany ofertą, oznakowanie terenu, koszty sporządzenia operatu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną, jak również koszty związane z wykonywaniem prac w okresie rękojmii.