Nr sprawy: 27/PN/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu, którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w postępowaniu  o udzielenie zamówienia  publicznego o wartości przekraczającej 30 000 euro na:

„Wykonanie, dostawa i montaż na terenie m.st. Warszawy metalowo-drewnianych ławek miejskich tzw. ławek warszawskich.”

Kod CPV: 		39113600- 3 Ławki

Kody dodatkowe: 	43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw

  - Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie według załączonej dokumentacji metalowo - drewnianych ławek miejskich tzw. „ławek warszawskich” w dwóch typach: z oparciem
 i podłokietnikami oraz z oparciem bez podłokietników w ilości 315 szt. wraz z dostawą i montażem na terenie m. st. Warszawy.

Zadanie wykonywane jest w ramach realizacji zwycięskich projektów z budżetów obywatelskich na rok 2020.

  - Opis przedmiotu zamówienia podstawowego:

- W celu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

- wykonania prototypu ławki miejskiej w modelu z oparciem i dwoma podłokietnikami,

- wykonania, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną stanowiącą załączniki nr 1,2 do OPZ, ławek miejskich wraz z dostawą i montażem na terenie m.st. Warszawy 
w ilościach:

b.I.  85 szt. ławek miejskich z oparciem bez podłokietników,

b.I. 230 szt. ławek miejskich z oparciem i dwoma podłokietnikami.

- Ogólne wymagania dotyczące wykonania ławek miejskich:

- Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania ławek miejskich zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną (załącznik nr 1,2 do OPZ) oraz 
z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,

- elementy drewniane winny być wykonane z drewna rodzimego tj. bukowego lub jesionowego o współczynniku twardości powyżej 70 MPa. Ponadto drewno winno być sezonowane, wysuszone do wilgotności ok. 10%, zaimpregnowane ciśnieniowo środkiem bezbarwnym przeciwko pleśni, grzybom i owadom, zabezpieczone lazurą/lakierobejcą w kolorze zbliżonym do naturalnego drewna (kolor dąb) oraz warstwą bezbarwnej lazury/lakierobejcy o podwyższonej odporności na promienie UV. Nie dopuszcza się użycia drewna z sękami wypadającymi. Nie dopuszcza się klejenia drewna,

- konstrukcja podstawy ławki oraz oparcia i podłokietników winny być wykonane z blachy stalowej S235JRC+N. Po spawaniu, wierceniu, szlifowaniu i piaskowaniu wszystkie elementy konstrukcji winny być ocynkowane, grubość powłoki 60-80 mikrometrów, oraz pomalowane proszkowo farbą strukturalną w kolorze RAL 7016 (lub odpowiednik koloru), odporną na temperaturę, światło i kredowanie.

- listwy drewniane z konstrukcją metalową winny być połączone za pomocą wkrętów samowiercących z wzmacnianym łbem wypukłym, z gniazdem sześciokątnym i podwyższoną powłoką antykorozyjną cynkową. Wkręty winny być w kolorze konstrukcji podstawy ławki RAL 7016 (lub odpowiednik koloru),

- ławki miejskie winny zawierać:

f.I. emblemat syrenki o wymiarach 42,90mm x 72,90mm na stale związany z ławką, wykonany w sposób trwały, umiejscowiony na stalowej konstrukcji ławki,

f.II. etykietę informacyjną, że zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego („trybik”) umieszczoną powyżej emblematu syrenki,

Poniżej przykładowe oznaczenia:

Materiał:

Tabliczka informacyjna na ławkach: grafika „trybik” wycinana z folii samoprzylepnej, odpornej na warunki atmosferyczne

Rozmiar:

42mm x 42mm

Kolorystyka:

kolor szary - black 70%, kolor niebieski - cyan 100%, magenta 10%, yellow 0%, black 10%; tło przezroczyste

Sposób oznaczenia powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza oznaczania ławek za pomocą malowania lub innych elementów dodatkowych niż wskazane powyżej.

- W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, przed przystąpieniem do produkcji seryjnej, prototypu ławki miejskiej w modelu z oparciem i dwoma podłokietnikami, wykonanej zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do OPZ.

- Modele ławek winny być zamontowane w sposób trwały. W zależności od typu nawierzchni do montażu należy zastosować:

- śruby wklejone na kotwę chemiczną – nawierzchnie utwardzone,

- wkopane prefabrykaty betonowe – grunt, trawnik  (załącznik nr 3 do OPZ).

- Cena montażu i dostawy stanowi integralną część ceny ławki miejskiej.

- Dostawa i montaż ławek odbywać się będzie w granicach administracyjnych m. st. Warszawy.

- Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy do przygotowania harmonogramu prac dla 150 lokalizacji przekazanych w dniu zawarcia umowy przez Zamawiającego oraz przedstawienia, w ciągu 3 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego stosownej informacji, harmonogramu prac dla kolejnych 165 lokalizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowania ławek miejskich zgodnie
z przekazanym harmonogramem,

- W przypadku uszkodzenia nawierzchni (nawierzchni utwardzonej, trawnika) podczas montażu Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt naprawić lub odtworzyć uszkodzoną nawierzchnię stosując materiał zbieżny z istniejącym.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania rozwiązań i materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, niż te dopuszczone powyżej.

- Po montażu ławek Wykonawca będzie zobowiązany do oznaczenia lokalizacji ławek na mapie satelitarnej lub zdjęciu lotniczym, w formie papierowej w 3 egzemplarzach i przekazania ich Zamawiającemu. Dokumentacja winna zawierać następujące informacje: lokalizacja ławki, numer porządkowy, typ, datę montażu.

- Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zamówienia.

  - Opis przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji:

- Zamawiający w ramach niniejszego postępowania może skorzystać z prawa opcji zamówienia w zakresie:

      - dostawy i montażu dodatkowych metalowo-drewnianych ławek miejskich tzw. „ławek warszawskich” w ilości:

a.I.  do 250 szt. – z oparciem bez podłokietników,

a.II. do 200 szt. – z oparciem i dwoma podłokietnikami.

b) wykonaniu demontażu ławki istniejącej i ponownego montażu we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji, w ilości do 50 sztuk.

c) wykonania usługi demontażu wraz z utylizacją do 300 sztuk ławek istniejących wskazanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy.

- Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w sytuacji gdy zaistnieje taka potrzeba oraz gdy posiadać będzie środki na sfinansowanie zamówienia w zakresie objętym opcją.

- Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyn 
i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Realizacja  przedmiotu umowy  objętego  prawem  opcji  nastąpi na  zasadach  określonych  w  niniejszej  umowie  oraz ofercie Wykonawcy.

- Demontaż ławki i ponowny montaż obejmie odkręcenie ławki wraz z wykopaniem fundamentu, uzupełnienie nawierzchni po elementach mocujących (w przypadku uszkodzenia nawierzchni -wymianę w rodzaj zbieżny z zastaną; w przypadku trawnika - odtworzenie), przetransportowanie, montaż ławki w nowej lokalizacji z zastosowaniem kotwy chemicznej lub prefabrykatu betonowego.

- Dostawa, montaż i demontaż ławek odbywać się będzie w granicach administracyjnych m. st. Warszawy.

- Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia prawidłowego zutylizowania powstałych odpadów z demontażu ławek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przedstawienia na żądanie Zamawiającego kopii Kart Przekazania Odpadów (KPO),

- Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia terenu w stanie niepogorszonym niż przed rozpoczęciem robót.

- W przypadku uszkodzenia nawierzchni (nawierzchni utwardzonej, trawnika) podczas montażu lub demontażu ławek  Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt naprawić lub odtworzyć uszkodzoną nawierzchnię stosując materiał zbieżny z istniejącym.

4.	 Wartość realizacji zamówienia:

- W czasie obowiązywania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszystkich elementów będących przedmiotem zamówienia zgodnie z projektem technicznym wg podanych przez siebie cen ryczałtowych. Zryczałtowane ceny jednostkowe określone w ofercie nie podlegają negocjacjom i zmianom podczas trwania umowy, za wyjątkiem zmian dopuszczonych w Umowie.

- Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, jak również powinna zawierać m.in. koszty: wszystkich prac przygotowawczych, demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, zabezpieczających, koszty załadunku, transportu i rozładunku materiałów, magazynowania, wywozu odpadów budowlanych i ich utylizacji, oznakowania, montażu, jak również związanych z wykonywaniem prac konserwacyjnych w okresie gwarancji i produkcji seryjnej.

- Za wykonanie prac określonych w zamówieniu płatności miesięczne odbywać się będą na podstawie poświadczonych przez Zamawiającego protokołów częściowych zaawansowania prac.

- Oferta Wykonawcy musi zawierać pełny zakres prac.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami oraz dokumentami wydanymi podczas postępowania o udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do każdego i wszelkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub na wykonanie przedmiotu umowy.

5.    Termin realizacji umowy:

- Realizacja przedmiotu umowy objętego zamówieniem podstawowym lub prawem opcji zgodnie z zakresem i harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego nastąpi nie później niż do 15.12.2020r.

- Wymagania dodatkowe:

- Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z tego terenu.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów oraz narzędzi niezbędnych do wykonywania prac.

- Realizacja winna być zgodna z aktami prawnymi, które mają zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, ze sztuką budowlaną oraz ze standardami i wytycznymi ujętymi w zarządzenia 1682/2017 z dnia 23.10.2017r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji tj. :

- Standardami dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy

- Standardami projektowymi i wykonawczymi infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawie

- Wytycznymi projektowymi i wykonawczymi infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawie.

- Po zakończeniu prototypowania i zaakceptowaniu przez Zamawiającego przedstawionego prototypu ławki miejskiej w terminie do 3 dni roboczych (przez „dzień roboczy” należy rozumieć każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) należy przedstawić certyfikaty, świadectwa, oświadczenia, atesty, karty techniczne, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności określające parametry wszystkich stosowanych materiałów.

- Minimalny okres gwarancji wynosi 2 lata liczone od daty podpisania protokołu odbioru, przy czym bieg okresu gwarancji dla każdej ławki liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru częściowego. Wydłużenie okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów wyboru oferty.

- Wykonawca udzieli gwarancji na niżej opisanych zasadach:

- gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonych ławek wraz z ich montażem z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie użytkowania.

- gwarancja obejmuje odtworzony teren po montażu/demontażu ławki miejskiej oraz po uszkodzeniu podczas prac.

- gwarancja obejmuje trwałość i skuteczną ochronę powierzchni tj. trwałość wymalowanej powłoki, która chroni drewno i elementy metalowe, odporność na warunki atmosferyczne oraz jej elastyczność (brak łuszczenia się) w zmiennych warunkach atmosferycznych w okresie na jaki została udzielona gwarancja.

- wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji Zamawiający może żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym terminie lub wymiany reklamowanego przedmiotu umowy na nowy bez wad, w przypadku wystąpienia wad fizycznych 
lub technicznych niemożliwych do usunięcia. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie, wskazując zakres i rozmiar koniecznych do usunięcia wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni, Zamawiający będzie mógł usunąć wady we własnym zakresie przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku niewpłacenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oszacowanych przez Zamawiającego kosztów usunięcia wad, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia poniesionych kosztów na zasadach ogólnych, tj. w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

- wady powodujące niestabilność, mobilność oraz uszkodzenia mechaniczne, wszystkie ostre pęknięcia (tj. mogące spowodować skaleczenie, zadrapanie lub uszkodzenie odzieży użytkowników), pęknięcia przechodzące przez całą grubość deski, oraz inne pęknięcia grubości powyżej 1 mm, wypadające sęki,  pęknięcia, rdzewienie, odbarwienia, siniznę drewna, oraz inne rodzaje uszkodzeń mechanicznych, niewynikające z ingerencji zewnętrznej (np. akty wandalizmu), podlegają uwzględnieniu w ramach gwarancji.

- w przypadku wykonywania istotnych napraw elementów ławek objętych niniejszą gwarancją lub ich wymiany, termin gwarancji będzie biegł na nowo od daty zakończenia napraw lub dostaw wykonanych w ramach tej gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia konserwacji ławek przez okres trwania gwarancji.

- Zakres zabiegów konserwacyjnych:

- po okresie zimowym każdego roku trwania gwarancji ławki należy oczyścić  
z zabrudzeń za pomocą miękkich szczotek. W przypadku trudniejszych zabrudzeń do pielęgnacji desek i konstrukcji metalowej należy użyć środków odtłuszczających i następnie ławki spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.

- w przypadku odbarwień lub odprysku powłoki lakierniczej należy miejsca najpierw dokładnie umyć, wytrzeć i pozostawić do pełnego wyschnięcia, a następnie uszkodzone powierzchnie lekko zetrzeć drobnoziarnistym papierem ściernym, oddzielić taśma malarską od nieuszkodzonych desek oraz pokryć poszczególnymi warstwami małym pędzelkiem lub ściereczką w następujących kolejnościach:

b.i. środek bezbarwny przeciwko pleśni, grzybom i owadom;

b.ii.  malowanie 1-warstwy lazury w kolorze dąb, po wyschnięciu kolejna;

b.iii. malowanie lazurą bezbarwną o podwyższonej odporności na promienie słoneczne.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną i normami technicznymi przywołanymi w przepisach techniczno – budowlanych.

- Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja prac i usług, jakość użytych wyrobów i wykonania wszelkich robót i usług były na wysokim poziomie. W tym zakresie Zamawiający będzie kontrolował działania Wykonawcy.

- Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki swojej działalności w zakresie: organizacji robót i zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony własności publicznej i prywatnej,

- Do obowiązków Wykonawcy będzie należało ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe w tym uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć osoby poszkodowanej; z sumą gwarancyjną nie niższą niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) na wszystkie i na każde zdarzenie oraz utrzymywanie tego ubezpieczenia w okresie rękojmi i gwarancji.

7.   Załączniki:

- Projekt wykonawczy ławki z oparciem i podłokietnikami.

- Projekt wykonawczy ławki z oparciem bez podłokietników.

- Rysunek prefabrykatu betonowego stosowanego do montażu w gruncie, trawniku.